Утверждаю

Директор  МКОУ Краснянская СОШ

В.М. Капанадзе 
____    _______ 2015 г.

Инструкция для водителя работа водителя в осенне-зимний период

Осенью дожди, туман, листопад, легкие утренние заморозки - все это делает осеннюю дорогу опасной и трудной для тех, кто, находится за рулем. Водитель, должен принимать все меры предосторожности, умело преодолевать трудные участки пути.

На мокром  асфальте и дороге покрытой листьями опасны обгоны  и резкое торможение.

Водитель должен помнить: совершенно недопустима высокая скорость на поворотах, на мокрой  дороге и в гололед. Перед поворотом необходимо до минимума снизить скорость, не применяя резкого торможения. Но если возник занос, без суеты инервозности следует принять следующие меры:

- не включая сцепления, повернуть руль в сторону  заноса, плавно притормаживая, вывести автобус из создавшейся ситуации.

Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта, когда дорога заснежена, они становятся особенно скользкими из-за постоянного торможения автомобилей.

Общие правила движения на скользкой дороге

1. Снижайте скорость.

2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим
транспортным средствам.

3. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений. Необходимо   помнить,   что   в   осенне-зимнее   время   световой   день   короче,   и родителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.

При движении автобуса в дождь и снег необходимо помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла.

Увеличивается тормозной путь - значит повышается общая опасность движения. При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема.

При спуске не выжимайте сцепления, ведите автобус на скорости, плавно притормаживая.

Не выезжайте на неисправном автобусе . Исправные тормоза, рулевое управление, шипы, приборы освещения - залог безопасной работы на линии.

Водитель, не должен подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей масти, т.к. торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать  резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автобусом.