МКОУ «Краснянская СОШ»

План мероприятий по ежедневному техническому обслуживанию автобуса

1. Провести комплексную диагностику автобуса, проверить состояние кузова, тента, стекол зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, окраски, замков дверей, рамы, рессор, амортизаторов, колес, шин.

2. Осмотреть место стоянки и убедиться в отсутствии подтеканий топлива, масла, охлаждающей и тормозной жидкости. В случае обнаружения неисправностей устранить их.

3. Довести до нормы количество охлаждающей жидкости, масла, топлива и тормозной жидкости.

4. Проверить действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя. В случае обнаружения неисправностей устранить их.

5. Проверить действие рулевого управления и тормозных механизмов. В случае обнаружения неисправностей устранить их.

6. В холодное время года при эксплуатации автобуса с водой в системе охлаждения двигателя слить воду после поездки.

7. В теплое время года заправить водой бачок смывателя ветрового стекла.

8. Если автобус эксплуатируется в особо пыльных условиях или преодолевал броды и участки дороги с жидкой грязью, заменить или очистить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя.

9. При необходимости вымыть автобус.